Стол компьютерный СК-4

Внимание! При сборке изделия обращайте внимание на лицевую сторону деталей.

Сборка стола.

1. К боковинам №2, №3 (730*480) прикрутите металлические уголки, направляющие (350 мм) саморезами 3,5*16, снизу прибейте пластмассовые опоры.

2. К боковинам №2 и №3 прикрепите на евровинт ребро жесткости №4 (600*290).

3. Стойку надставки №5 (730*220) соедините с полками №6 (680*220) и №7 (664*220) евровинтами.

4. Полки № 6 и № 7 соедините между собой металлической трубой Ф25 мм. Вставьте трубу в соответствующие отверстие в полке №7, затем при помощи фланцев Ф25 мм закрепите к полкам №6,7 саморезами 3,5*16. (положение полки №7 закрепите фиксатором расположенном на фланце Ф25 мм)  Расстояние между полками № 6 и 7 – 252 мм. Расстояние между полкой № 7 и столешницей № 1 – 462 мм.

5. Положите получившуюся надставку задней стороной на ровную поверхность и прикрепите к ней столешницу №1 (680*550) на евровинты с одной стороны и саморезами 3,5*16, через металлический фланец Ф25 мм с другой.

6. Положите столешницу №7 с надставкой сверху на боковины стола №2,3 и снизу, через металлические уголки прикрепите саморезами 3,5*16.

Сборка ящика.

- Соберите каркас ящика при помощи передней и задней стоек ящика №9 (543*80) и боковых стоек №10 (350*80). Прибейте гвоздями ДВПО (572*347), соблюдая равенство диагоналей ящика. К нижней части ящика прикрепите ответные части направляющих (350 мм) саморезами 3,5*16, вставьте ящик в стол.

- Фасад №8 (593*110) прикрепите к передней части ящика №9, через соответствующие отверстия саморезами 4*25.

- При необходимости отрегулируйте зазоры между фасадом, столешницей и боковинами столы, ослабив саморезы 4*25, добившись необходимого зазора, вновь затените их.

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплектация.

| Детали. Столешница (680*550) 1шт. Левая боковина (730*480) 1шт. Правая боковина (730*480) 1шт. Ребро жесткости (600*290) 1шт. Боковая стойка (730*220) 1шт. Полка (680*220) 1шт. Полка (664*220) 1шт. Фасад ящика (593*110) 1шт. Передняя и задняя стойки ящика(543*80) 2шт. Боковые стойки ящика (350*80) 2шт. ДВПО (572*347) 1шт. | Фурнитура. Евровинт 14 шт. Заглушка 10 шт. Пластмассовая опора 4шт. Уголки 4шт. Саморез 3,5*16 36 шт. Саморез 4*25 3шт. Гвозди 30шт. Ключ шестигранный 1шт. Направляющие (350мм) 1компл. Фланец Ф25 мм 4шт. Штанга Ф25 мм 1шт. |
| --- | --- |

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул. Вонсовского 1а, Тел. 8 (343) 267-88-14.