Стол письменный СП-1Н.

Схема сборки.

- К боковинам №1,2,3 (450*730 мм) прикрутите металлические уголки саморезами 3,5*16, прибейте гвоздями пластмассовые опоры.

- К боковинам №2,3 прикрутите направляющие 350 мм саморезами 3,5*16, вставьте в отверстия полкодержатели.

- Боковины №1,2 соедините ребрами жесткости №5,6 (200*604 мм) евровинтами.

- Боковины №2,3 соедините задней стенкой №4 (348*730 мм), дном стола №8 (348*434 мм) и цоколем №7 (348*70 мм) евровинтами, к получившейся конструкции прикрепите столешницу саморезами 3,5*16.

- К фасаду №9 (503*377 мм) прикрутите петли саморезами 3,5*16 и ручку, затем фасад прикрутите к боковине №3.

Сборка ящика.

- К передней и задней стойкам ящика №13 (290*100 мм) евровинтом прикрутите боковые стойки ящика №14 (350*100 мм).

- Прибейте дно ящика (ДВПО 319*347 мм) гвоздями, соблюдая равенство диагоналей ящика, затем к дну ящика прикрепите ответные планки направляющих 350 мм саморезами 3,5*16.

- К фасаду №10 (150*377 мм) прикрутите ручку и прикрепите фасад к передней стойке ящика саморезами 4*25, установив прежде желаемый зазор между фасадами №9 и №10, затяните саморезы 4*25, соблюдая момент затяжки.

Комплектация:

- Боковины №1,2,3 (450*730)				3 шт.

- Задняя стенка №4 (348*730)				1 шт.

- Ребра жесткости №5,6 (200*604)			2 шт.

- Цоколь №7 (348*70)					1 шт.

- Дно стола №8 (348*434)				1 шт.

- Дверь №9 (503*377)					1 шт.

- Фасад ящика №10 (150*377)				1 шт.

- Столешница №11 (1100*600)				1 шт.

- Полка №12 (345*424) 					1 шт.

- Передняя и задняя стойки ящика №13 (290*100)	2 шт.

- Боковые стойки ящика №14 (350*100)		2 шт.

- Дно ящика ДВПО (319*347)				1 шт.

- Евровинт						24 шт.

- Заглушки						14 шт.

- Опора							6 шт.

- Уголок							6 шт.

- Саморез (3,5*16 мм)					40 шт.

- Саморез (4*25 мм)					6 шт.

- Гвозди							20 шт.

- Направляющие 350 мм				1 компл.

- Ручка							2 шт.

- Ключ шестигранный 					1 шт.

- Петля							2 шт.

- Полкодержатели					4 шт.

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул.А. Вонсовского 1а,

Тел. 8 (343) 267-88-14.