Прихожая «УСПЕХ-01М».

Внимание! При сборке изделия обращайте внимание на лицевую сторону деталей, которые помечены карандашом.

Схема сборки вешала и пуфика.

- К панели №1 (1520*375) с обратной стороны прикрутите металлические подвесы саморезами 3,5*16.

- К панели №1 евровинтом прикрутите полку №2 (375*210) и уголок №3 (130*130).

- К лицевой стороне панели №1 прикрутите крючки саморезами 3,5*16.

- К боковинам пуфика №4,5 (425*270) прикрутите металлические уголки саморезами 3,5*16, прибейте снизу пластмассовые опоры.

- Боковины №4,5 соедините с дном №6 (341*270) евровинтом, затем прикрутите мягкий элемент, через металлические уголки саморезами 3,5*16.

- К получившемуся каркасу прибейте заднюю стенку ДВП (370*370) соблюдая равенство диагоналей каркаса.

- К фасаду №8 (370*350) прикрутите петли саморезами 3,5*16 и ручку саморезами 4*25, затем фасад прикрутите к боковине, через петли саморезами 3,5*16.

Зеркало   и  высокая   тумба.

- К боковинам № 9,10 (700*270) прикрутите металлические уголки саморезами 3,5*16, снизу прибейте пластмассовые опоры, вставьте полкодержатели.

- Прикрутите крышку №11 (377*295) саморезами 3,5*16 через металлические уголки к боковинам №9,10.

- Полку №12 и дно №13 (341*270) соедините с боковинами №9,10 евровинтом.

- К получившемуся каркасу  тумбы прибейте заднюю стенку ДВП (643*370), соблюдая равенство диагоналей каркаса.

- К фасаду №14 (490*370) прикрутите петли саморезами 3,5*16 и ручку саморезами 4*25, затем фасад прикрутите к боковине №10, установите полку №15 (336*260) на полкодержатели.

- К зеркалу №16 прикрутите металлические подвесы саморезами 3,5*16.

| Детали Панель вешала №1 (1500*375) 2шт. Полка вешала №2 (375*210) 2шт. Уголки №3 (130*130) 2шт. Боковины пуфика №4,5 (425*270) 4шт. Дно пуфика №6(341*270) 2шт. Мягкий элемент №7 (377*290) 2шт. Фасад пуфика №8 (370*350) 2шт. Боковина высокой тумбы №9,10 (700*270) 2шт. Крышка высокой тумбы №11 (377*295) 1шт. Полка и дно №12,13 (341*270) 2шт. Фасад высокой тумбы №14 (490*370) 1шт. Средняя полка №15 (336*260) 1шт. Зеркало №16 (1100*375) 1шт. ДВП (643*370) 1шт. ДВП (370*370) 2шт. | Фурнитура 1. Уголок-12шт. 2. Евровинт-24шт. 3. Заглушка-18шт. 4. Саморез (3,5*16мм)-92шт. 5. Саморез 4*25 – 6шт. 6. Полкодержатель -4шт. 7. Опора-12шт. 8. Крючки -4шт. 9. Ручка-3шт. 10. Гвозди-62шт. 11. Подвесы -6 шт. 12. Петля дверная -6шт. 13. Ключ шестигранный – 1 шт. |
| --- | --- |

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул.А. Вонсовского 1а,

Тел. 8 (343) 267-88-14.