# Стол письменный СП-5.

- Прикрепите саморезами 3,5*16 к боковинам шкафа 1,2 (1674*354) направляющие, в соответствии с разметкой ближе к переднему краю. К нижним торцам боковин 1,2, а так же к боковине стола 7 (734*400) прибейте пластмассовые опоры.

- Прикрепите цоколь 5 (368*70) к дну  шкафа 6 (368*354) евровинтами.

- Расположите детали 3 (368*354) и 6 в соответствующих местах между боковинами 1,2 и закрепите их евровинтами.

- Прикрепите крышку шкафа 4 (400*374) евровинтами.

- Расположите ребро жесткости 10 (903*250) между боковиной шкафа 2 и боковиной стола 7, как показано на рисунке и закрепите евровинтами.

- К верхней внутренней части боковины стола 7 прикрепите металлические уголки саморезами 3,5*16. На этом же уровне прикрепите к внешней стороне боковины шкафа 2 металлические уголки саморезами 3,5*16.

- Прикрепите к столешнице 9 (1000*520) евровинтами стойку 11 (900*200), как показано на рисунке. Установите столешницу на металлические уголки боковины стола 7 и боковины шкафа 2 и выровняв рулеткой положение столешницы 9 и боковиной стола 7 закрепите саморезами 3,5*16.

- Расположите полки 12 (100*250) и 13 (870*250), как показано на рисунке и закрепите их евровинтами к боковине шкафа 2 и стойке 11.

- Соберите ящик с помощью деталей  14 (311*102) 15 и 16(350*102), закрепив евровинтами. Выровняйте диагонали ящика и прибейте к нему дно ДВПО (341*354) гвоздями. Прикрутите к фасаду ящика 17 (396*163) ручку и прикрутите саморезами 4*25, через соответствующие отверстия к ящику. К нижней части ящика прикрепите ответные планки направляющих саморезами 3,5*16 вплотную к фасаду ящика. Вставьте собранный ящик в шкаф.

- Прикрепите к дверям 18 (396*600) и 19 (396*510) петли саморезами 3,5*16. Примерьте двери на место для определения расположения ручек на дверях. На задней стороне двери имеются глухие отверстия диаметром 5 мм. Выберете варианты расположения ручек так, чтобы они находились в верхней или нижней частях двери. Положите двери лицевой частью на ровную поверхность (не нужный брусок), так чтобы отверстия приходились на подпорку и просверлите отверстия насквозь сверлом 5 мм. Прикрепите ручки к дверям саморезами 4*25 и установите двери на место. Отрегулируйте положение дверей регулировочными винтами.

- Выровняйте диагонали шкафа и прибейте заднюю стенку ДВПО гвоздями.

- Вставьте в соответствующие отверстия боковин шкафа полкодержатели и установите полки 8 (365*344).

- Отрегулируйте положение ящика.

- Видимый крепеж закройте самоклеющимися заглушками, 2 сквозных отверстия диаметром 8 мм на боковине 2 от универсального ребра жесткости 10.

# Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

# Комплектация:

| Боковина шкафа внешняя 1674*354 Боковина шкафа внутренняя 1674*354 Полка стационарная 368*354 - 2 шт. Крышка шкафа 400*374 Цоколь шкафа 368*70 Дно шкафа 368*354 Боковина стола 734*400 Полка съемная 365*344 - 2 шт. Столешница 1000*521 Ребро жесткости 903*250 Стойка надстройки стола 903*200 Полка надстройки нижняя 1000*250 Полка надстройки верхняя 870*250 Ребро жесткости ящика 311*102 - 2 шт. Боковины ящика 350*102 - 2 шт. Фасад ящика 396*163 Дверь верхняя 396*600 Дверь нижняя 396*510 ДВПО задняя стенка 1620*398 Дно ящика 341*354 | Евровинт 36 шт. Заглушка пластиковая 16 шт. Направляющие 1 компл. Полкодержатель 8 шт. Опора 6 шт. Ручка 3 шт. Уголок 4 шт. Заглушка самоклеющаяся 2 шт. Саморез 3,5*16 40 шт. Саморез 4*25 8 шт. Гвозди 50 гр. Ключ шестигранный 1 шт. Петля дверная 4 шт. |
| --- | --- |

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт  поверхности изделия и горячих предметов, а также использования открытого огня и отопительных приборов. Изготовитель: ЗАО «Де-ПО 2000» г. Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1а         т.(343) 267-88-14.